附件2

2015年全国职业院校信息化教学大赛信息化实训教学赛项入围方案

一、PLC控制电动机启动电路的组装与调试

1. 教学内容

制造大类机电类专业《电气控制及PLC》等课程中有关内容。

（1）电动机Y-△降压启动PLC控制电路的基本原理及硬件构成；

（2）电动机Y-△降压启动PLC控制电路的组装；

（3）电动机Y-△降压启动PLC控制电路的程序编制及调试；

（4）电动机Y-△降压启动PLC控制电路的运行调试与故障检修；

（5）触摸屏在电动机Y-△降压启动PLC控制电路中的典型应用。

2. 教学设计要求

（1）参赛教师根据本校实际教学设定教学目标、设计应用情境和学习任务，综合运用信息技术和数字化资源进行教学设计；

（2）参赛教师根据教学设计和教学要求，赛前完成所列内容的教学任务，比赛现场讲解其教学设计，突出“做中教、做中学”；

（3）参赛教师结合其教学设计，完成PLC控制电路中的部分联线要求，排除触摸屏调试程序中的预设故障。

3. 现场操作说明

参赛教师需在现场将三相电源和三相电机正确联接到端子板、并正确联接控制电路中预留未安装的3-4根导线；利用现场提供的“预装程序”（无错误，不含触摸屏程序）通过按钮进行通电调试运行；如有故障则自行排除。参赛教师需在现场电脑中的调用“触摸屏调试程序”（其中有2-3处错误），按照提供的“控制要求”，修正好错误下载到触摸屏，完善PLC控制程序，通过触摸屏进行通电调试运行。

4. 比赛现场提供的设备清单

| 序号 | 分类 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 主要 设备 | PLC | S7-200 CPU224XP/CN AC/DC/RLY | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 触摸屏 | 6AV6648-0BC11-3AX0 | 1 | 根 |  |
| 3 |  | 编程电缆 | 6ES7901-3DB30-0XA0（USB接口） | 1 | 根 |  |
| 4 |  | 通讯电缆 | 6ES7901-0BF00-0AA0 | 1 | 根 |  |
| 5 |  | 开关电源 | 明纬20W | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 小型四极断路器 | DZ47-63 D10/4P | 1 | 只 |  |
| 7 |  | 熔断器 | RT18-32/2A/1P(不带指示灯) | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 熔断器 | RT18-32/6A/3P(不带指示灯) | 1 | 组 |  |
| 9 |  | 热继电器 | JRS1-09～25/Z,1.6～2.5A | 1 | 只 |  |
| 10 |  | 交流接触器 | CJX2-1210,220V | 1 | 只 |  |
| 11 |  | 交流接触器 | CJX2-1201,220V | 2 | 只 |  |
| 12 |  | 按钮 | NP2-BA35 | 1 | 只 |  |
| 13 |  | 按钮 | NP2-BA45 | 1 | 只 |  |
| 14 |  | 指示灯 | ND16-22BS/2-220V(绿) | 1 | 只 |  |
| 15 |  | 指示灯 | ND16-22BS/2-220V(红) | 1 | 只 |  |
| 16 |  | 声光报警器 | NFM1-22FS-220V(黄) | 1 | 只 |  |
| 17 |  | 端子板 | TB-20/12 | 1 | 只 |  |
| 18 |  | 端子板 | TB-15/10 | 1 | 只 |  |
| 19 |  | 三相异步电动机 | 0.75kW、380V/△形联结 | 1 | 台 |  |
| 20 |  | 电脑 | WinXP系统配step7 Micro/Win软件、Wincc软件 | 1 | 台 |  |
| 21 | 工具 及 辅材 | 常用电工工具 |  | 1 | 套 | 参赛选手自备 |
| 22 |  | 万用表 | MF47/数字式 | 1 | 只 | 参赛选手自备 |
| 23 |  | 三相电源插头/座 | 16A | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 安装板 | 600mm×800mm镀锌金属网板/或喷塑钢板 | 1 | 块 |  |
| 25 |  | NP2按钮支架 | 非标订制 | 1 | 个 |  |
| 26 |  | DIN导轨 | 35mm | 1 | m |  |
| 27 |  | 走线槽 | TC35mm宽×40mm高 | 2 | m |  |
| 28 |  | 尼龙绕线管 | 10mm | 若干 | m |  |
| 29 |  | 尼龙扎带 | 3mm×100mm尼龙 | 若干 | 根 |  |
| 30 |  | 导线 | 一次回路BVR1.5mm2红色 | 若干 | m |  |
| 31 |  | 导线 | 二次回路BVR1mm2黑色 | 若干 | m |  |
| 32 |  | 管式接线鼻 | 1.5mm | 若干 | 个 |  |
| 33 |  | 管式接线鼻 | 1mm | 若干 | 个 |  |
| 34 |  | 螺钉/螺母/平垫圈 | M4（螺钉为M4×15mm） | 若干 | 套 |  |
| 35 |  | 号码管 | 6mm | 若干 | m |  |
| 36 |  | 编码笔 | 0.5mm油性记号笔 | 1 | 只 |  |

5. 补充资料

电动机Y-△降压启动PLC控制电路原理

二、心肺复苏

1. 教学内容。

护理专业《急危重症护理》课程中关于“心肺复苏”的有关内容。

（1）心搏骤停的病因、临床表现及诊断；

（2）心脏按压和人工呼吸的基本原理；

（3）心肺复苏术的操作步骤及注意事项；

（4）心肺复苏术的实施。

2. 教学设计要求。

（1）参赛教师根据教学目标，创设应用情境和明确学习任务，并综合运用信息技术和数字化资源进行教学设计；

（2）参赛教师根据教学设计和教学要求，赛前完成所列内容的教学任务，比赛现场讲解其教学设计，突出“做中教、做中学”；

（3）参赛教师现场讲解教学设计，并使用比赛现场提供的设备和器械，演示单人徒手心肺复苏术的实施过程。

3. 现场操作要求。

单人徒手在模拟人上完成心肺复苏操作。

4. 比赛现场提供的设备清单。

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 1个 | 北京医模：型号JW4101 及配套软件 |
| 2 | 诊断床或硬板床 | 1张 |  |
| 3 | 床头柜 | 1个 |  |
| 4 | 枕头 | 1个 |  |
| 5 | 脚凳 | 1个 |  |
| 6 | 治疗车 | 1辆 |  |
| 7 | 治疗盘 | 1个 |  |
| 8 | 换药碗 | 1个 |  |
| 9 | 弯盘 | 1个 |  |
| 10 | 人工呼吸膜 | 1个 | 可不用 |
| 11 | 纱布 | 若干 | 清理口腔异物或人工呼吸用 |
| 12 | 汞式血压计 | 1个 |  |
| 13 | 听诊器 | 1个 |  |
| 14 | 手电筒 | 1个 |  |
| 15 | 中性笔 | 1支 |  |
| 16 | 记录卡 | 1个 |  |
| 17 | 洗手液 | 1瓶 |  |
| 18 | 垃圾桶 | 2个 |  |
| 19 | 挂表 | 1个 |  |
| 20 | 黄色垃圾袋 | 1个 |  |
| 21 | 黑色垃圾袋 | 1个 |  |